Химические реагенты для очистки воды.

| МАТЕРИАЛ | ПРИМЕНЕНИЕ | ДОЗИРОВКА |
| --- | --- | --- |
| ДЕЗАЛЬГИН, жидкий концентрат рН- нейтральный, без хлора. ЦЕНА: 3000 тенге (1литр) 7500 тенге (3 литра) 37900 тенге (30 литров) | Препятствует образованию водорослей с эффектом просветления. Вводится возле трески | Предварительная: стенки и дно намазать раствором, разведенным в ведре в пропорции 200мл. на 10л. воды. Первичная: 150мл. на 10 куб.воды Еженедельно: 30мл.(закрытый бассейн) 50мл.(открытый) на 10 куб.м |
| СУПЕРФЛОК, коагулянт (сухое средство) ЦЕНА: 1250 (1 картридж) 8300 (1 кг) | С помощью Суперфлока С можно не фильтруемые загрязнения в воде сделать фильтруемыми. Вода становится чистой | В течении 1-2 недель после промывания положить Суперфлок картуш в скиммер.1 картуш хватает для обработки максимально 50 куб.м. воды. |
| рН – МИНУС концентрированные кислоты гранулы ЦЕНА: 900 тенге (0,5 кг) | Для снижения рН. Вводится около трески. | Для снижения рН на 0,1 необходимо 100гр. рН- минус на 10000л.=10куб.м. |
| рН – ПЛЮС концентрированный щелочной порошок ЦЕНА:800 тенге (0,5 кг) | Для повышения рН. Вводится около трески. | Для повышения рН на 0,1 необходимо 100гр. на 10000л. |
| ХЛОРИФИКС быстрорастворимый хлоргранулят ЦЕНА:6300 тенге (1 кг) | Против бактерий, грибков и вирусов, разрушает органические вещества, вызывающие помутнения и загрязнения. Вводится около трески на ночь. | Первичная и еженедельная: 50гр. на 10 куб.м. Мутная вода: 200гр. на 10000л. |
| ХЛОРИКЛАР- быстрорастворимые таблетки хлорсодержащие рН нейтральный ЦЕНА:4750 тенге (1 кг) | Для дезинфекции, против помутнения и загрязнения в воде, предотвращает разложение хлора при высоких температурах и солнце. Вводится на ночь в дозаторе или через скиммер. | Первичная и ежедневная: 3 таблетки на 10 куб.м. Мутная вода: 10 таблеток хлориклара и затем 250 мл. дезальгина на 10 куб.м. |
| ХЛОРИЛОНГ медленно растворимые таблетки рН нейтральный ЦЕНА:5700 тенге (1 кг) | Для дезинфекции, против помутнения и загрязнения, стабилизирует хлор, предотвращает его разложение при высоких температурах и солнце. Вводится на ночь в дозаторе или через скиммер. При объеме меньше 25 куб.м. использовать МИНИЛОНГ. | Первичное: 1 таблетка на 30 куб.м. Последующая: 1 таблетка на 30 куб.м. раз в 1-2 недели. Для быстрой коррекции добавлять ХЛОРИФИКС или ХЛОРИКЛАР. |

Цены могут меняться в зависимости от курса евро